江苏师范大学文化创意产业园配电箱（柜）采购

招标文件

（No：2014G02008）

依据《中华人民共和国招标投标法》，现对我校云龙校区文化创意产业园配电箱（柜）设备采购项目进行招标，欢迎符合本项目资格条件的单位前来投标。

一、项目概况

- 项目名称：文化创意产业园配电箱（柜）采购

采购内容及数量：A、B地块照明配电箱、动力配电箱。

项目概况：

A地块：本项目位于江苏师范大学云龙校区，A地块研发孵化大楼,北临和平路，西临云东路；地下2层，地上5层，地下一、二层主要为设备房、车库等，地上主要为办公用房，建筑高度23.1m，总建筑面积为21331.36平方米，地上13503.9平方米，地下7827.37平方米。

B地块:本项目位于江苏师范大学云龙校区，B地块文化创意大楼，属一类高层办公楼，地下2层，地上25层，地下二层平时为设备用房及停车库，战时为人防物资库及二等人员掩蔽所，地下一层为设备用房及停车库，地上1~4层为办公用房，5层为酒店，6~23层为办公用房，19~25层为客房。本建筑总高度为99.95m，总建筑面积为111195.67平方米。

数量、技术指标等详见标书第五部分。

- 货到地点：我校云龙校区科技园工地指定地点

- 货到时间：暂定时间见附件《设备明细表》，具体合同约定。

二、投标人资格条件

1.必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、本次招标的投标人仅为成套配电箱（柜）原生产商，不接受成套配电箱（柜）代理商参加投标活动。

3、提供所选用断路器（微断、塑壳、框架）、负荷开关，空开、双电源切换等电器件原生产商（或该产品区域经销代理商）的授权委托书（证明）。

4、开标时提供以下原件（标书内提供复印件并同时加盖投标企业鲜章）：（1）投标企业营业执照副本（在有效期内）、（2）企业生产许可证、（3）产品质量合格证书、（4）ISO9001质量认证、（5）国家强制性产品认证证书即3C认证证书、（6）产品检验报告。

5、投标企业的注册资金不得小于伍千万元人民币。

6、投标人具有良好银行资信和商业信誉，没有处于责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，且不曾在任何合同中有重大违约行为。

7.产品符合国家规定的相应技术标准和环保标准,

8.具有产品供应及售后服务的能力。

9.不接受联合体投标。

三、投标文件要求

（一）必须包含的内容

- 投标函；

- 资格证明文件：企业法人营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、组织机构代码证副本复印件，法人授权委托书原件，投标人二代身份证复印件；产品生产许可证的复印件。上述复印件，均需加盖投标单位公章。

- 报价以及报价综合说明。产品报价应包含其生产、送货、装卸、保养、税务、验收、供电前设备检查、售后服务等所有费用。综合说明应包含对产品的详细描述与使用、保养说明，并明确其构成的主要部件。按招标人所提供的图纸资料，列出所有配电箱柜构成及报价清单（见样表一）、各配电箱柜的元器件构成及报价清单（见样表二）、各工程配电箱柜的最终报价（见样表三），最终总报价（见样表四），A、B地块产品按样表一至六样式分别报价再汇总。

- 货到时间。

- 售后服务方案。

（二）投标标书统一使用A4打印胶装成册。投标文件中有格式要求的必须按照附件格式填写，没有格式要求的由投标人自行制作。全套投标文件应制定规范，编制目录与页号，并按封面、授权委托书、投标报价函及报价一览表（招标文件要求格式）、售后服务及承诺书、相关资质资料及工程业绩、其它资料的顺序装订。其中正本一本、副本五本。均需在封面标注项目名称、项目编号，投标单位名称、投标时间，分别标注“正本”或“副本”字样，同时加盖投标单位公章，并由投标单位法人签字确认。

（三）全套投标文件的正本副本应一起装入一个密封袋中后密封。在封袋正面标注项目名称、项目编号，投标单位的名称、投标时间，同时加盖投标单位的公章与法人印章。

（四）投标文件正、副本内容不一致时，以正本为准。

四、投标人须知

- 投标单位无论是否中标，其投标文件概不退还；不符合本招标文件要求或未按时送达的投标文件均无效。

- 投标人自行承担编制、递交投标文件及参与本项目招标所涉及的一切费用，无论结果如何，招标人对此概不负责。

- 本项目实行资格后审，资格审查及投标保证金递交与投标文件递交均在本文件规定的递达时间进行。

五、产品质量、技术及数量要求

（一）配电箱柜技术要求

1．嵌入式配电箱箱体采用冷轧钢板，厚度1.0~1.2mm,表面热镀锌;

2．铜排、端子排、其它辅材符合国标规定；

3．铜芯线满足国标要求；

4．配电柜箱体面门采用冷轧钢板,厚度2.0mm（其它处柜体可采用厚度1.5mm），表面喷塑，加装门锁；

5．明装配电箱箱体面门采用冷轧钢板,厚度1.5mm（其它处箱柜体可采用厚度1.2mm），表面喷塑，加装门锁；配电箱柜隔板均采用1.5mm冷轧钢板。

6．户外型空调配电箱采用不锈钢外壳，箱门体具有防风雨功能，不锈钢材质为304，不锈钢板厚宜采为1.5mm。

7．按所提供图纸资料和变更要求制作、加工、组装。所用断路器（微断、塑壳、框架）、负荷开关，空开、双电源切换应使用施耐德、ABB、西门子正产品牌；数显电度表应选择：“江苏艾斯特”、“扬州爱可信”AKX系列、“上海安科瑞” 、“杭州钱江”、“武汉盛帆”品牌；其它电气件应采用优质知名品牌，投标资料中附所用断路器及开关的代理商资质证明，其它元器件附相关资料； 配电箱（柜）内消防配件的选择应与消防设备品牌：“海湾”、“北大青鸟”、“上海松江”相兼容。

8．所提供设计图（CAD图）中已包含目前变更的内容，在日后施工过程中，如出现设备数量与类别变更，招标人提前15日通知中标单位，合同价款应作相应调整。

9．中标单位在设备采购、加工前，应及时到现场对招标设备（配电箱柜等设备）规格、数量、种类与招标人、工程施工单位、监理单位、跟踪审计人员共同进行详细核对，并形成设备确认明细表，完善进场时间与供货批次表，签字确定无误后方可实施，否则造成损失均由中标人负责。

10．根据招标人所提供配电箱柜系统图并结合投标产品技术参数绘制相关配电箱柜系统图，设计图使用采用A3打印，并单独装订成册。

11．本次配电箱柜分为二类：

（1）照明配电箱；

（2）动力配电箱；

12．其它项目说明：

（1）变配电室（包括：高压配电柜、低压配电柜、4台800kVA、4台1250kVA 与3台630kVA（A地块）  SG(B)11-RL干式变压器及配套的母线）（样表详见：样表五）。

（2）变配电室里的变配电设备必须单独报价，此项不在此次招标范围内（需电业部门对变配电设备系统进行细化与确认），仅供以后选择设备供应商时作商谈参考。

（3）防火卷帘门控制箱与防火卷帘门设备采购，不要列入报价内。(表内“卷帘门成套(设备自带）” 黄色部分) 。

13．CAD图中有标注：“由二次装修设计完善”的配电箱柜不列入此次报价范围内，但应单独列出明细表并加以说明。仅供以后选择设备供应商时作商谈参考。（样表详见：样表六）。

14．CAD电子配电箱（柜）设计图包括以下内容：

B地块：

（1）照明配电箱系统图120114

（2）动力配电箱系统图120114

（3）变配电系统图120114【目录说明】

（4）变配电房大样图120114

A地块：

（1）变配电系统图2011.1219【说明目录】

（2）配电箱系统图2011.1219

15．中标单位所提供设备，若在合同实施过程中出现质量方面异议，中标方应依据现场实际情况接受有资质第三方检查与检测，中标人应积极配合，相应检测费用承担：（1）检测后无质量问题检测费由招标人承担，（2）检测后中标人产品存在质量问题，检测费由中标人承担，同时有问题产品应退出施工现场，并承担因产品质量问题造成损失的全部费用。

16．应在合适位置设置配电箱（柜） “铭牌”（金属材料）。“铭牌”内容应包含配电箱（柜）设计名称、设计编号及所在楼层等内容，以方便施工与日后管理，否则按不合格产品处理。

（二）招标配电箱柜内容

具体名称与数量详见：

（1）附件“设备明细表”（A地块配电箱柜汇总、B地块配电箱柜汇总），

（2）设计图标注数量与此表数量不一致时，以此表统计数量为准。

（三）配电箱柜设计制作标准

(1) 《工程建筑标准强制性条文－房屋建筑部分》2009年版

(2) 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-20084、<<建筑物防雷设计规范>>GB 50057-2010

(3) 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 (2005年版)

(4) 《供配电系统设计规范》GB50052-2009

(5) 《低压配电设计规范》GB50054-95

(6) 《10kV及以下变电所设计规范》GB50053-94

(7) 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93

(8) 《民用建筑设计通则》GB50352-2005

(9) 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

(10) 《建筑照明设计标准》GB50034-2004

(11) 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004

(12) 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005

(13) 《办公建筑设计规范》JGJ67-2006

(14) 《旅馆建筑设计规范》JGJ62-90

(15) 《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007

(16) 《剩余电流动作保护装置安装和运行规范》GB13955-2005

(17) 民用建筑节能条例（2008国务院第530号令）

(18) 江苏省《公共建筑节能设计标准》DJG321J96-2010

六、合同主要条款

- 供货时间及地点：具体合同约定。中标方在规定时间内未完成，每延误一天扣合同总款的1%。

- 产品供货与验收：按合同约定双方一起验收。

- 自产品安装结束并经验收合格之日起，质保期至少一年。在质保期内，由于产品质量原因而影响使用并造成采购方损失，由供货方承担。

- 货款结算办法：

  - 付款办法：本项目无预付款，货到验收合格后，付至到货批次货款的70％，安装结束验收合格后付至验收合格货款95%，余款在质保期结束后30日内（自安装验收合格日起一年）一次付清（无息）。

  - 货款计算：每种采购设备的中标价=中标数量*中标单价，中标总价为本项目采购设备中标价之和。

七、评标办法

1.在学校监督部门参与下，由我校招标办负责组建的评标小组本着公平、公正的原则，采用综合评分法确定中标候选人。

评分办法：满分100分。评审因素中产品报价50分，产品质量30分，商务20分。具体评分细则在当日举行的“标前会”上确定后向所有投标人宣布。

2.中标单位须在中标通知书送达后5个工作日内与采购方签订供货合同，中标人不得以任何理由拖延、拒签合同。中标单位未在规定时间内到采购方签订合同，视为自动放弃中标资格；采购单位无正当理由，不得改变中标人。

八、联系方式

1.联系电话：0516-83536671   83536959（fax）

2.联系人：李老师 汪老师

附件一：投标文件格式（部分）

附件二：样表

附件三“设备明细表”

附件四: 文化创意产业园配电箱（柜）【CAD设计图】

江苏师范大学招投标办公室

二〇一四年二月二十六日

附件一：投标文件格式（部分）

（一）投标函

投标函

江苏师范大学：

投标人全称        授权     投标人代表姓名 (职务、职称)   为我方代表，参加贵方组织的       项目名称与项目编号     招标的有关活动，并对此项目以人民币（大写）             元（人民币：       万元）分标段进行投标。为此：

1.我方同意在本项目采购文件中规定的投标日起90日内遵守本文中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

3.提供的投标文件，包括正本1份，副本5份。

4.提供和交付的投标文件符合本项目招标文件的要求，并遵守其规定。

5.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6. 我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。如果贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

7. 我方已详细审核全部投标文件，确认无误。

8. 我方承诺：招标人如需追加采购本项目招标采购文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

9.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，如有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加贵校采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与招标人、其它投标人或者招标工作人员恶意串通的；

（4）向招标人、招标工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经招标办同意，在采购过程中与归口管理单位进行协商招标的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（7）拒绝质量技术监督部门对中标货物作质量检验的。

地址：

电话：                        传真：

投标人代表联系电话：

投标人：                                                （公章）	投标人代表（签字）：

年    月    日

（二）法人授权委托书

法定代表人授权委托书

江苏师范大学：

本授权书声明：注册于    （投标人住址）    的   （投标人名称）  法定代表人   （法定代表人姓名、职务）   代表本公司授权在下面签字的                   （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人。就贵方组织的                     项目（项目名称：                            ，项目编号：                ），该代理人可以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年      月        日签字生效，特此声明。

法定代表人签字盖章：

投标人代表签字盖章：

投标人全称（加盖公章）：

年      月      日

附：

（三）报价表

见附件二：样表

注：表格不够可自行向下扩展。

投标单位（盖章）：

投标时间：

附件二、样表

样表一：

江苏师范大学文化创意产业园 配电箱及报价表

A地块（或B地块）   照明（或动力）分部：

| 配电箱柜名称 | 设计代号 | 产地 | 数量 | 单价 | 楼层 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：应按CAD图中：-2层至顶层顺序列明并报价（与提供明细表内容顺序相一致）。

样表二：

江苏师范大学文化创意产业园 配电箱报价明细表

A地块（或B地块）   配电箱柜名称及设计代号

| 元器件及材料名称 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价 | 楼层 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：应按CAD图中：-2层至顶层顺序列明并报价。

样表三：

报价汇总表

A地块（或B地块）  【照明与动力分部】

| 工程名称 | 配电箱柜数量 | 小计总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 照明分部 |  |  |  |
| 动力分部 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

报价单位（盖章）：

样表四：

报价汇总表

| 工程名称 | 配电箱柜数量 | 小计总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| A地块 |  |  |  |
| B地块 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

报价单位（盖章）：

样表五：

报价明细表

【变配电室分部】

| 变配电室设备 | 数量 | 小计总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |

注：变配电室设备报价不列入投标总报价，并与其它部分相同格式列出明细表。

报价单位（盖章）：

样表六：

报价明细表

【二次装修设计配电箱】

| 配电箱柜名称 | 设计代号 | 数量 | 楼层 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ： |  |  |  |  |
| ： |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：二次装修设计配电箱柜不列入投标总报价，列出明细表。

报价单位（盖章）：

附件三“设备明细表”

附件四: 文化创意产园配电箱【CAD设计图】

# Text boxes

（投标人代表二代身份证正反面复印件粘贴处）