江苏师范大学

分析测试中心工程沉降观测服务

(项目编号:2017F27119)

采

购

文

件

江苏师范大学招投标办公室

二〇一七年八月二十二日

# 第一章  投标须知

一、须知内容

1.项目名称：江苏师范大学分析测试中心工程沉降观测服务

2.建设地点：我校泉山校区

3.工程概况：江苏师范大学分析测试中心位于徐州市铜山区江苏师范大学泉山校区内。本建筑总建筑面积为25249.49平方米，建筑总高度为31.5m，地上7层（主要功能为实验室基配套用房），地下1层（主要为贮藏中心和设备用房）。主要结构形式：框架结构。本工程采用筏板基础，地基基础的设计等级为乙级。

4. 投标人资格条件：

4.1企业必须具有独立法人资格，营业执照处于有效期；

4.2企业具有独立承担民事责任的能力，有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.3企业具有乙级及以上测绘资质或乙级及以上工程勘察工程测量专业资质。

4.4企业从业人员具有上岗证书；

4.5企业具有类似工程业绩；

4.6企业近三年内无重大违法和不良信誉记录。

5.付款方式：本工程预付款20%；观测期间分4次付款，第一次工程主体封顶并验收合格后，出具阶段性成果性文件并经甲方确认后，十五个工作日内付至已经完成工作量造价的85%；第二次工程竣工验收合格备案后，出具成果性文件并经甲方确认后，十五个工作日内付至已经完成工作量造价的85%；第三次，竣工验收合格后的1年后（完成当年的4次观测），出具成果性文件并经甲方确认后，十五个工作日内付至已经完成工作量造价的85%；全部观测结束（暂定竣工验收合格后三年）后，出具成果性文件并经甲方确认后，十五个工作日内付清合同尾款。在甲方付款前，乙方应向甲方出具正式发票。

6.投标文件份数: 正本一份，副本五份

7.开标时间:详见采购公告。

二、投标文件编制

1.投标标书统一使用A4打印胶装成册

2.投标文件的组成

投标文件由投标函、资质证书、投标报价、施测及技术服务方案等。

3.投标报价采用综合单价，包括但不限于以下内容：观测点埋设、基准点及水准线路设置、野外观测测绘费、点位保护、测量器材费、观测点标志标准件费、技术工作费、成果性文件编制及审查费、管理费、测量单位需上交的政府规费、组织及技术措施费、保险、风险、利润、税金等一切测量及出具报告所需的费用，除本合同约定外，无论何种情况，均不再调整。

4. 投标文件装订密封

4.1投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

4.2 投标文件封面、投标函均应加盖投标人公章，并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的,在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

4.3 除投标人对错误处需修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的公章。

三、投标文件提交

投标文件必须在规定时间内提交到规定地点，否则将拒绝接收。

四、评标、定标

1.开标

1.1开标将由我校监督部门监督，由招标办统一组织，投标人应准时参加开标。

1.2开标时，投标代表、项目负责人须到开标现场参加开标和述标。

2.述标

2.1根据现场需要，投标人可做现场述标或澄清。投标人应按采购文件规定的时间、地点，由法定代表人或其授权代表参加。

2.2如果评标小组确认需要投标人就投标文件中的相关问题作出补正，须由投标人代表签字确认。

2.3评标过程中，如果评标小组对本采购文件实质性内容作出变更，招标人将通知所有参加投标的合格投标人，使每个投标人均有同等机会根据修改后的招标条件提交新的方案。

2.4每个投标人的述标时间3-5分钟。

2.评标

2.1评标：在学校监督部门参与下，由我校招标办负责组建的评标小组本着公平、公正的原则，采用综合评分法，确定中标人。

2.2总分值为100分。本次招标项目采用综合评分法确定成交人。评分因素包括以下几个方面：投标报价40分（价格分计算采用合理低价优先法），施测及技术服务方案40分，企业资质实力10分，企业业绩与信誉5分，拟派项目负责人现场答辩情况5分。具体评分细则将在本项目开标当日举行的“标前会”上由评标小组确定后向所有投标人宣布。

2.3评标小组将审查投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否足额提交投标保证金、文件签署是否合格、投标文件是否编排有序、是否符合本文件要求。

2.4如果投标文件未实质性响应本采购文件的要求，评标小组将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质上响应的投标。

3.定标

评标小组根据评标情况推荐一个成交候选人。

4.成交通知

4.1在确定中标人三日后，在江苏师范大学招标网（http://ztbb.jsnu.edu.cn）发布成交公告。

4.2.招标人对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

4.3.成交通知书是合同的组成部分。

五、废标：存在下列情况之一的投标文件将被视为无效，招标人无需向投标人解释被判定为无效的原因：

1.未按采购文件的规定密封、未在采购文件要求的地方加盖投标人的单位公章和法定代表人印鉴章；

2.未能提供有效的法定代表人身份证明书和授权委托书；

3.投标文件内容不全、字迹模糊、难以辨认，涂改处未加盖公章，或者未按规定填写；

4.投标文件逾期送达；

5.递交的投标文件存在重大偏离，实质性未响应采购文件的要求。

6.投标人提供的所有资料和数据应真实可信，复印件需加盖公章并准备原件备查，如有任何不实或隐瞒、虚报等情况，将被取消投标资格。

六、合同的授予

中标人在成交通知书发出后15天内完成合同签订，否则招标人有权取消其中标资格，并要求其赔偿损失。

第二部分  测量服务作业规范及要求

一、规范标准(以下标准如有最新标准，以最新标准为准)

1、《建筑变形测量规范》（JGJ8 -2016）；

2、《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2002）；

3、《工程测量规范》（GB50026-2007）；

4、《建筑物沉降观测方法》（DGJ32/J18 -2006）；

5、《住宅工程质量通病控制标准》（DGJ32/J16-2005）；

6、现行的国家及省市相关法律法规和标准规范。

二、设计图纸中关于沉降观测的基本技术要求

1、沉降观测点埋设位置:当图中未详注时，应在房屋四角转角处以及中间每隔10m~20m的轴线上可观测到的墙、柱上设置。

2、观测点埋置构造见“附件——结构专业设计图纸”中图（八）或采用成品。

3、水准点：不少于两个，设置在距建筑物30m~80m且稳定、可靠的土层内；或沉降已稳定的建筑物上。

4、观测点稳固后即开始，以后每层一次直至完工，完工当年内每3个月测一次共四次，第二年6个月一次，第三年起每年一次直至稳定。

5.施工中途停顿，应在停工前与复工前各观测一次，停工期间每隔3个月测一次。

5、未详之处参见《建筑变形测量规程》（JGJ/T8-97）中"5 沉降观测"章节。

三、现场观测基本要求

1.当设计图纸中的相关要求高于相关标准规范要求时，执行设计图纸的要求；当设计图纸中的相关要求低于相关标准规范要求时，执行相关标准规范。

2.沉降观测基准点不应少于3个，基准点之间应形成闭合环。点位选择满足《建筑变形测量规范》（JGJ8 -2016）中的相关要求。

3. 沉降工作基点可根据作业需要设置，并应满足《建筑变形测量规范》（JGJ8 -2016）中的相关要求。谈判服务商根据设计图纸及勘查现场情况，谈判方案中明确载明。

4.沉降观（监）测点布设埋置除了满足《建筑变形测量规范》（JGJ8 -2016）中的相关要求外，根据本建筑建成后评优需要以及设计图纸中要求完工后至少要再观测三年的需要，还需要考虑建筑外墙保温及外墙饰面完成后的观测，谈判服务商要有切实可行的方案便于外墙饰面完工后的观测（如果需要在外墙饰面埋设观测点保护盒，保护盒要美观，需采用方形保护盒，便于在外墙预埋（或者采用更优的方案）；材质为不锈钢材质，防止后期锈蚀（或者其它更优良的材质）；厚度上要考虑防止变形。或者采用其他成熟的方案，费用一并考虑在报价中）。

5.测量等级要求二等精度及以上，谈判服务商在投标方案中要明确测量等级。

6. 为了在客观上尽量减少观测误差的不定性，使所测的结果具有统一的趋向性，保证各次复测结果与首次观测的结果可比性更一致，使所观测的沉降量更真实。要求：（1）沉降观测依据的基准点、工作基点和被观测物上的沉降观测点，点位要稳定。 （2）所用仪器、设备要稳定。（3）观测人员要稳定。（4）观测时的环境条件基本一致。（5）观测路线、镜位、程序和方法要固定。

7.满足《建筑变形测量规范》（JGJ8 -2016）及其它标准规范中的的相关要求。

四、变形（沉降）观测周期、观测时间和观测频率要求

1.观测频率按照图纸设计要求。补充说明：主体最高层施工结束至竣工验收期间每2个月观测1次，暂按4次考虑。

2.观测周期、观测时间：建筑物变形（沉降）观测应包含建筑工程的整个施工期内和使用期间。中标后进场观测，如果完工后第三年沉降达到稳定状态，则终止观测（本工程土建工程计划开工时间2017年6月6日，计划竣工时间为2018年8月30日）。如果第三年观测没有达到稳定状态，则增加观测次数。

五、其它要求

1.变形（沉降）观测单位不得与监理单位、设计单位、施工单位有隶属关系或其它利害关系，并对工程变形（沉降）观测结果的真实性承担法律责任。变形（沉降）观测单位使用的测量仪器和设备，应在检定有效期内，且应随时检查测量仪器精度变化。

2.当变形（沉降）观测数值明显异常或超出标准规范及有关设计文件规定要求时，属在建工程，变形（沉降）观测单位应及时通知建设、设计、监理等单位并在24小时内将情况上报当地质监站。房屋建筑已使用的，观测单位应在24小时内通知委托单位和当地质监站。同时应提高观测频率或增加观测内容。

3.每期观测后，应及时参加观测后紧邻一期监理例会，通报观测情况并提交阶段性成果由施工单位在施工技术资料里归档，阶段性成果应包括但不局限于以下内容：应监测点的沉降量、累计沉降量、沉降速率及所有监测点的平均沉降量等。

4.建筑工程主体结构验收和竣工验收前以及本工程评优时中标人应根据相关需要提交相应份数的且符合政府部门要求的观测成果。

5.当建筑变形（沉降）测量任务全部完成时，应提交各期观测成果和技术报告作为综合成果。综合成果应按规定格式内容填写，包括但不局限于内容：

（1）项目概况；

（2）作业过程及技术方法；

（3）变形测量过程中出现的异常、预警及其它特殊情况的处理；

（4）变形（沉降）观测记录；
     （5）变形（沉降）观测成果表（沉降观测成果表含每个观测点每周期沉降量、沉降速率，累计沉降量、沉降速率）；
     （6）变形（沉降）观测点、基准点平面布置图；
    （7）沉降量——时间——沉降速度（s-t-v）曲线图;
    （8）沉降量——时间——荷载（或加载楼层数）（s-t-p）曲线图; 
    （9）变形（沉降）分析方法、结论及建议；

（10）最终提交测绘成果报告书4份及电子光盘一张。

第三部分  投标文件格式

(一)法定代表人授权委托书

江苏师范大学（招标人）：

本授权书声明：注册于    （谈判服务商住址）   的  （谈判服务商名称）  法定代表人   （法定代表人姓名、职务）   代表本公司授权在下面签字的                   （谈判服务商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人。就贵方组织的                     项目（项目名称：                            ，项目编号：          ），该代理人可以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字、盖章：

谈判服务商代表签字、盖章：

谈判服务商全称、公章：

（二）竞争性谈判响应声明函：

江苏师范大学（招标人）：

谈判服务商全称  授权 谈判服务商代表姓名 (职务、职称) 为我方代表，参加贵方组织的 项目名称与项目编号 招标的有关活动，并对此项目以总价               元（大写：            元）进行投标。

竞争性谈判二次报价：          ，总价人民币大写金额：

（本部分在递交响应文件、经评审小组初评后填写）

二次报价相关变更事项和新承诺：

（本部分在递交响应文件、经评审小组初评后填写）

为此：

1、我方同意在本项目采购文件中规定的响应日日起90日内遵守本文中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府招标法》中规定的参加政府招标活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、提供招标须知规定的全部响应文件，包括响应文件正本1份，副本5份。

4、按采购文件要求提供服务和交付服务成果，详见报价一览表与服务方案。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、保证遵守采购文件的规定。

7、如果在规定的响应有效期内撤回响应文件的，我方愿被列入不良记录名单。

8、我方完全理解贵方不一定接受最低报价谈判人的评标规则。

9、我方愿意向贵方提供任何与本项招标有关的数据、情况和技术资料。如果贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

10、我方已详细审核全部响应文件，包括响应文件修改书（如果有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11、我方承诺：招标人如果需追加招标本项目采购文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

12、我方承诺接受采购文件中《中标合同》的全部条款且无任何异议。

13、我方将严格遵守《中华人民共和国政府招标法》的有关规定，如果有下列情形之一的，将被处以招标金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加贵校招标活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与招标人、其它供应商或者招标人工作人员恶意串通的；

（4）向招标人、招标人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经招标人同意，在招标过程中与招标人进行协商招标的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（7）拒绝质量技术监督部门对中标货物作质量检验的。

14、项目负责人姓名：                   联系方式：                    。

与本招标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：                         _

传真：

谈判服务商代表姓名：

谈判服务商代表联系电话：

谈判服务商代表E-Mail：

谈判服务商：		                  （公章）

谈判服务商代表签字：

日期：			    年    月    日

（三）企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证、企业资质证书、拟派往本项目人员的从业人员上岗证书（以上资料复印件加盖鲜章）

（四）类似工程业绩（提供合同复印件加盖鲜章）

（五）投标报价单

项目名称：江苏师范大学分析测试中心工程沉降观测服务

|  | 数量 | 综合单价 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基准点材料、施工费 |  | 元/个 |  |  |
| 工作基点材料、施工费 |  | 元/个 |  |  |
| 观（监）测点材料、施工费 |  | 元/个 |  |  |
| 观测费 |  | 元/点.次 |  |  |
| 观测保护盒材料、施工费 |  | 元/个 |  |  |
| 资料费 |  |  |  |  |
| 合同总金额（元） | 小写： |
|  | 大写： |

注：1.表中观测费的数量=观测点    个*观测次数     次

2.投标人可以自行根据实际需要自行增减表格(不需要的报价项目可删除，需要增加的报价项目可增加)，填写报价内容。

谈判服务商：（加盖单位公章）

法定代表人或其授权人：（签字并加盖法人章）

地  址：

电  话：

传  真：

投标日期：     年    月    日

（六）施测及技术服务方案

包括不限于以下内容：

1、工程概况；

2、执行规范、标准；

3、测量人员的配置，项目负责人及专业技术人员数量、姓名、职称、岗位证书号、联系方式等；

4、测量仪器型号及观测标志型式；

5、基准点、工作基点、观测点布设平面图；

6、变形（沉降）观测等级；

7、变形（沉降）观测的开始结束时间、变形（沉降）观测的频率及变形（沉降）观测预案措施；

8、变形（沉降）观测的作业方法和数据处理方法；

9、变形（沉降）观测阶段性成果及综合性成果的提交内容；

10、施测及技术服务质量、野外施测安全保障措施；

11、过程性服务外延及后期核对质量的保证；

12、其它应该说明的事项。

谈判服务商： （盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字盖章）

日      期：